Завдання олімпіади з фізики

- Газ у балоні знаходиться під тиском 2х105Па, при температурі 27ºС. Визначити тиск газу після того, як 40% маси газу було випущено і температура знизилась до 7ºС. (10 балів).

- Чому виникає веселка і чи можна її побачити вночі. (6 балів).

- Енергія фотона становить 6,4х10-19Дж. Визначити довжину хвилі і масу цього фотона. (10 балів).

- Визначити товщину діелектрика конденсатора, ємність якого 1400пФ, площа пластин, що перекривають одна одну 1,4х10-3 м2. Діелектрик – слюда (έ=6). (6 балів).

- Лампа розрахована на напругу 127В, споживає потужність 50Вт. Якого опору резистор треба приєднати до лампи, щоб увімкнути її в коло з напругою 220В? (10 балів).

- Котушка діаметром 25см. складається з 20 витків мідного дроту, з діаметром перерізу – 2 мм. Однорідне магнітне поле, перпендикулярне площі котушки, змінюється зі швидкістю 6,55х10-3 . Визначити силу струму. (8 балів).